## Slide 1
CF15_A_3_Eslabones de confección
Presentación interactiva
Recomendaciones generales:
Dejar como portada un diseño que tenga 4 elementos interactivos que conecten con los demás Slides de acuerdo con las indicaciones que se suministran en el guion.

## Slide 2
Portada de la presentación interactiva.
Incluir números para guía del participante.
Recuadro del numeral 1 conecta con el slide: 3
Recuadro del numeral 2 conecta con el slide: 8
Recuadro del numeral 3 conecta con el slide: 15
Recuadro del numeral 4 conecta con el slide: 20
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes: https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-vectorial-plantilla-diseno-infografia-iconos-4-opciones-o-pasos_11289702.htm
Tejidos
Hilos
La aguja y sus aplicaciones
Eslabones
hilo – aguja
(puntadas)
hilo-tejido
(costura)
Haga clic en cada elemento para conocer la información
1
2
3
4

## Slide 3
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura. Paño de agujas
Fuente: Groz-Beckert
https://my.groz-beckert.com/irj/portal/sewing?NavigationTarget=navurl://c1499cb2d226004bcc855e83d3f2ee85#navurl://c1499cb2d226004bcc855e83d3f2ee85?0
La aguja y sus aplicaciones
La aguja es un elemento mecánico que sirve para traspasar el material a coser y llevar el hilo hasta un tomador de lazada. Además, es uno de los elementos fundamentales para la invención de la máquina de coser, ya que es alrededor de la aguja como nacen todas las ideas para su desarrollo.
Se deben considerar tres aspectos importantes

## Slide 4
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura: Calibre de las agujas
Fuente: elaboración propia
Calibre de aguja
El calibre de las agujas varía de acuerdo con el grosor del material a coser. Por ejemplo, para licras, 65 y 70; para tejidos de punto, 70, 80 y 90; para driles y jean, 100, 110 y 125.
Calibre | Sistema métrico inglés | Equivalencia en mm
70 | 10 | 0.7
80 | 12 | 0.8
90 | 14 | 0.9
100 | 16 | 1
110 | 18 | 1.1
120 | 20 | 1.2

## Slide 5
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Sistema o referencia de aguja
Indica la aguja que se necesita para el tipo de máquina.
Máquina | Tipo de aguja
Planas | 16 x 231 cabo delgado 135 x 5 cabo grueso
Recubridora | B63
Zigzag | 135 x 5
Dos agujas | 135 x 5
Fileteadora | B27

## Slide 6
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Imagen: puntas de aguja
Fuente. Groz-Beckert
https://www.groz-beckert.com/mm/media/es/web/pdf/Cloth_points_from_Groz-Beckert.pdf
Punta de aguja
Determina el tipo de tejido a coser, desde el más fino hasta el más pesado.

## Slide 7
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación atrás y cierre para regresar al slide 2.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Imagen: puntas de aguja
Fuente. Groz-Beckert
https://www.groz-beckert.com/mm/media/es/web/pdf/Cloth_points_from_Groz-Beckert.pdf
Punta de aguja

## Slide 8
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante.
Los recuadros blanco y negro deben funcionar como botones pop up, información para cada uno en los siguientes 3 Slides.
Incluir interactividad con efecto mouse over.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura. Paño de agujas
Fuente:
Tejidos
Una tela es una estructura formada por fibras textiles. Esta estructura se puede lograr de tres formas diferentes que, de alguna manera, dividen los procedimientos de trabajo. Se tiene: tejido plano o de calada, tejido de punto y técnicas de aglutinamiento.
Tejido plano: es el que se lleva a cabo en una máquina llamada telar y que consiste en entrelazar dos hilos, normalmente formando un ángulo recto. Uno de los hilos es la urdimbre y el otro es la trama. El tejido plano puede trabajarse al hilo, de través o al bies. Los ligamentos usados para la elaboración del tejido plano son los que dan origen a las diferentes telas (sarga, tafetán, satén, gasa, crepé, felpa.
Tafetán
Sarga (tejido)
Raso o satén
Haga clic en cada elemento para conocer la información

## Slide 9
Diagramar con texto e imagen.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Fuente: elaboración propia.
Tafetán
La trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre, a modo de un sencillo enrejado.

## Slide 10
Diagramar con texto e imagen.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Fuente: elaboración propia.
Sarga (tejido)
La urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco), de los cuales solo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la segunda pasada, etc. Resulta en un tejido a espina.

## Slide 11
Diagramar con texto e imagen.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Fuente: elaboración propia.
Raso o satén
Los hilos de la urdimbre se dividen en series mayores que para la sarga (de cinco a ocho series). De estos hilos, cada uno solo cubre la trama en la primera pasada; en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta que, teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo ésta de seda, la superficie del tejido aparece brillante. Por eso recibe también el nombre de satén.

## Slide 12
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura: tejido de punto
Fuente: gstatic.com / https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTPhRvTHahH7fJovK_LEvPNpZMexEn-r5hQdA&usqp=CAU
Tejido de punto
Es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste en pasar una lazada de hilo sobre una aguja y luego pasarla a otra aguja. El caso más claro para entenderlo es el tejido de dos agujas que hace la abuela, que se entrelaza el mismo hilo formando una sola estructura. Es importante entender que en este tipo de tejido hay un solo hilo larguísimo. Los ligamentos básicos del tejido de punto son: jersey, franela, franela perchada, el rib, interlock, pique. Las telas de tejido de punto son difíciles de manejar, resbalan al cortarlas y estiran fácilmente, se adaptan muy bien al cuerpo.

## Slide 13
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura: tejido de punto por trama
Fuente: gstatic.com / https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTPhRvTHahH7fJovK_LEvPNpZMexEn-r5hQdA&usqp=CAU
Figura: tejido de punto por urdimbre
Fuente: gstatic.com / https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRns2HVuuShOl6WW-zwoe5TI3EVRX8Y93_qAA&usqp=CAU
Un tejido de punto es por urdimbre cuando la dirección general que siguen todos, o la mayor parte de los hilos que forman las mallas, es vertical.
Hay dos variantes fundamentales en el tejido de punto: tejidos por trama y tejidos por urdimbre
Tejidos de punto por trama
Un tejido por trama es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los hilos que forman sus mallas es horizontal. La posición correcta del tejido para su examen es con el vértice de las “V” hacia abajo.
Tejidos de punto por urdimbre
Por aglutinamiento de fibras: son telas que se fabrican con fibras de lana o de pelo de animales que no han pasado por procesos de hilatura; en su lugar, se humedecen y se someten a presión y calor para hacer que las fibras se adhieran.

## Slide 14
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación atrás y botón de cierre para regresar al slide 2.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
https://www.shutterstock.com/es/image-vector/infographic-3d-arrow-steps-1-3-578672041
Comparación entre un tejido plano y uno de punto
Una de las ventajas que caracterizan a los tejidos de punto es que son más confortables, ya que poseen la particularidad de amoldarse al cuerpo debido a la elasticidad que otorga su estructura.
Los tejidos de punto poseen una apariencia más pulcra, ya que no presentan arrugas; también la propiedad elástica de su estructura confiere una ventaja económica respecto a los patrones de diseño, ya que otorga la posibilidad de unificación de partes (delantero-espalda) y talles.
Las telas de punto poseen un encogimiento superior a las de tejido plano, hasta un 5 % frente a un 2 % en los tejidos planos; esto deberá contemplarse en la moldería.

## Slide 15
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura. Cierre de fondo multicolor de hilos de coser
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/sewing-threads-multicolored-background-closeup-365534981
Hilos
La palabra hilo proviene del vocablo latino filum, este hace referencia a una hebra fina y alargada de material textil. Los hilos se emplean para coser, uniendo dos o más piezas de material textil. Este representa un 2% del costo total de la prenda y comparte un 50% de la durabilidad de las costuras.
Para identificar el grosor del hilo se utiliza un sistema de numeración llamado TEX.
Sistema de numeración Tex
Está basado en el hilo crudo.
Es usado para determinar el calibre del hilo.
El sistema de numeración es directo (entre más alto el número, más grueso el hilo), ej: un T-80 es más grueso que un T-50 o un T-25
Factores que afectan la resistencia de las costuras
•Tipo de tela y grueso
•Tipo de hilo y tamaño
•Puntada y tipo de costura
•Puntadas por pulgada
•Balance de la puntada (tensión)
•Calibre de aguja
El hilo usado en prendas de vestir y la calidad de este afectan totalmente su apariencia. Este debe ser suficientemente durable para resistir durante la costura, la abrasión y calor de aguja que ocurren al coser, la terminación de la prenda, y/o el estiramiento y recuperación durante el uso de este.
El desempeño del hilo en prendas se puede evaluar, entre otras:

## Slide 16
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Imágenes
Tecnología de hilos y costura, tercera edición
Versión Española: Coats Fabra Marqueting Industria, 2004
Clasificación basada en la estructura de construcción del hilo
El hilo se hace utilizando fibras naturales o sintéticas. El poliéster es uno de los hilos más utilizados. Es más fuerte que los hilos de algodón de un tamaño comparable y está disponible en una amplia variedad de tamaños y colores.
El hilo con núcleo es una combinación de fibras cortas y filamentos. El hilo con núcleo más usado tiene una construcción de capa múltiple, con cada capa hecha de un centro de filamento de poliéster, con fibras de algodón o poliéster recubiertas alrededor del núcleo.
En esta estructura de hilo influye la fortaleza del filamento de poliéster y la facilidad de costura del recubrimiento de fibra de algodón o poliéster. El hilo con alma generalmente se usa en la costura a alta velocidad de muchos tipos de prenda, especialmente los que requieren alta fortaleza de costura.

## Slide 17
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Tecnología de hilos y costura, tercera edición
Versión Española: Coats Fabra Marqueting Industria, 2004
Los hilos de filamento son más fuertes que los hilos de fibra corta de la misma fibra y tamaño. Se usan comúnmente tres tipos de hilos de filamento:
El hilo monofilamento se hace de una sola fibra continua de un grosor especificado. Aunque el monofilamento es fuerte, uniforme y poco costoso de hacer, carece de flexibilidad y tiene una sensación tiesa y áspera. Como resultado, su uso normalmente se restringe a bastillas, cortinas y muebles tapizados.
El hilo multifilamento suave se elabora comúnmente de nailon o poliéster y se usa donde el requisito primordial de la costura es la fortaleza. Consta de dos o más filamentos continuos, torcidos juntos. Se usa comúnmente para coser zapatos, prendas de cuero y productos industriales.
El hilo de filamento texturizado se hace usualmente de poliéster y se usa primordialmente como el hilo de lanzadera para puntadas de cobertura. Los filamentos texturizados le dan más cobertura y extensibilidad a la fibra, pero hacen que el hilo esté más sujeto a enredarse.

## Slide 18
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura. Tejiendo telas en una fábrica textil
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/industrial-fabric-production-line-weaving-looms-1357403708
Introducción a materiales de los hilos
Algodón: es la parte del hilo que va a estar en contacto con la piel e impide que se produzcan irritaciones o incomodidades, ya que sus características son suavidad, absorción y frescura.
Poliéster: la fibra que va por el centro o es el núcleo del hilo; aporta elasticidad, es decir, la capacidad de aumentar considerablemente su dimensión sin romperse.
Mercerizado: es un acabado que le dan al hilo consistente en bañarlo en una solución de soda cáustica, con la intención de dotarlo de brillo, suavidad y resistencia.
Lubricado: es un acabado final que le deben dar al hilo para evitar su rotura al estar en contacto con la aguja
Algunos materiales con los que están construidos los hilos son los siguientes:

## Slide 19
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación atrás y botón de cierre para que dar en el slide 2.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Peso o tamaño de hilo y aplicaciones
Tejido | TEX | Prenda
Liviano | 24, 25, 27 | Blusas, ropa interior.
Semipesado | 30, 35, 40 | Pantalones, overol drill.
Pesado | 60, 70,……120 | Jeans, chaquetas.
En el sistema TEX de lo hilos, Tex se define como ”masa en gramos de 1.000 metros de hilo".
Por ejemplo: un hilo de 14 Tex quiere decir que 1000 m de cada cabo pesan 14 gramos. Es uno de los sistemas más empleados y que más posibilidades tiene de universalizarse. Se emplea sobre todo en los hilos de filamento continuo, como poliéster de alta tenacidad, poliamida y rayón, entre otros.
Normalmente usamos una fracción del Tex, el dTex (decitex), que es su décima parte (1 Tex=10 dTex).
De acuerdo con la aplicación que requiera la prenda a confeccionar, es indispensable determinar el peso y tamaño del hilo que se va a utilizar.
Aquí un ejemplo del tipo de tejido, sistema TEX, y prenda en la que se usa.

## Slide 20
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura. Puntadas
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/sewing-seams-patterns-embroidery-craft-sew-1388324870
Eslabón hilo – aguja (puntadas), eslabón hilo – tejido (costura)
La relación hilo-agujas permite que se produzcan las puntadas con sus series y tipos respectivos, los tipos y usos de los pespuntes, las puntadas por pulgada y sus criterios de calidad según el proceso, entre otros.
Puntadas: en las diferentes líneas de producción de hoy, las puntadas son fundamentales en el valor agregado que pueda tener un producto, por su calidad, durabilidad, seguridad, elongación y sobre todo por su apariencia y decoración de un producto. Con base en ello, las puntadas tienen unas características diferentes. Aquí, algunas de las más representativas:

## Slide 21
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación adelante y atrás.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Figura: puntadas
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/sewing-machine-stitches-stitching-seams-stitched-1395342206
Por lo tanto, las características se definen según el tipo de puntada.
Serie | Tipo | Características
100 | 101 – 103 | Cadeneta sencilla 1 solo hilo
200 | N/A | Ornamentales
300 | 301-304-315 | Doble pespunte
400 | 401-406-407 | Cadeneta doble
500 | 504-514-516 | Sobrehilado
600 | 602-605-609 | Flatseamers
Los diferentes tipos de puntada se dividen en seis grandes grupos, en cada uno de los cuales hay diversidad en ellas. Dichos grupos son:
PUNTADAS DEL GRUPO 100:
Puntada de cadeneta simple. Se caracterizan por estar formadas por una o varias agujas de coser y una serie de hilos entrelazando el hilo consigo mismo.
PUNTADAS DEL GRUPO 200:
Corresponden a puntadas a mano.
PUNTADAS DEL GRUPO 300:
Puntada doble. Se caracterizan por estar formadas con una o varias agujas de coser y dos series de hilos que se entrelazan entre ambas con lo que aseguran el material y cierran la puntada.
PUNTADAS DEL GRUPO 400:
Puntada de cadeneta múltiple. Se caracterizan por estar formadas con una o varias agujas de coser y dos o más series de hilos entrelazados entre sí. Los hilos de la segunda serie entre sí y este conjunto con los de la primera serie.
PUNTADAS GRUPO 500:
Puntada de borde. Se caracterizan por estar formadas con una serie o varias agujas de coser y dos o más series de hilos que se entrelazan entre sí en el borde libre del material consiguiendo con ello sujeción y pulido del mismo.
PUNTADAS GRUPO 600:
Puntada de recubrir. Se caracterizan por estar formadas con dos o más agujas y dos o más series de hilos que se entrelazan entre sí y entre las distintas agujas, en una o ambas caras, obteniendo un efecto de recubrimiento entre agujas.
Puede existir en una máquina la combinación de dos o más estilos de puntada que son ejecutadas simultáneamente. Por ejemplo, las remalladoras con puntada de seguridad ejecutan puntadas de las series 400 y 500.

## Slide 22
Diagramar según slide.
Incluir botón de navegación atrás y botón de cierre que lleve al home del slide 2.
Dejar botón con efecto roll over, con vínculo al documento: CF15_A_2.Puntadas-costuras y pespuntes
Este documento se entrega en Word pero es necesario diagramarlo de acuerdo con la línea gráfica del programa y convertirlo a PDF, dejarlo descargable.
Indicaciones para la producción
Referencias de las imágenes:
Reglas para la óptima resistencia de las costuras
Las series de puntadas más utilizadas en confección son las siguientes:
301 Puntada recta: se debe utilizar el mismo tamaño de hilo en la aguja y en la bobina porque la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil.
401 Puntada cadeneta: se puede usar un hilo 40% más débil en el looper, pues el hilo del looper no penetra el material y está doble en la formación de la cadena.
504 Puntada sobrehilado: se puede usar un hilo un 40% más débil en el looper porque el hilo del looper no penetra el material y está doble en la formación de la cadena.
Hilo-tejido
La relación hilo-tejido permite que se produzcan las costuras con sus tipos, características y usos respectivos, de acuerdo con criterios de calidad del proceso.
Haga clic para profundizar